МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Отделение №3

Инструкционная карта по теме

«Проверка технического состояния, ТО и неисправности системы зажигания»

МДК 04.02.  «Система технического обслуживания автомобиля»

Профессия 35.01.01.  Мастер по лесному хозяйству

Преподаватель Елена Васильевна Бубликова

Шимановск, 2016 год

Назначение устройства

Основная задача системы зажигания – вовремя подать искру нужной мощности в цилиндры двигателя в строгом соответствии с порядком работы. На автомобили устанавливаются контактные, бесконтактные, контактно-транзисторные,микропроцессорные  системы зажигания. Убесконтактной системы цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммутатором. Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе зажигания, устанавливается дополнительное реле зажигания типа 113.3747-10.

Установка момента зажигания

Для проверки момента зажигания имеется три метки на крышке механизма газораспределения и метка на шкиве коленчатого вала, соответствующая ВМТ поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой на крышке.

Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:

соединить зажим «плюс» стробоскопа с клеммой «плюс» аккумуляторной батареи, зажим массы - с клеммой «минус» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоединить к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра;

обозначить мелом для лучшей видимости метку на шкиве коленчатого вала. Запустить двигатель и прогреть его, чтобы он работал на минимальных оборотах холостого хода;

направить мигающий поток света стробоскопа на шкив и проверить соответствует ли положение метки шкива соответствующим данным.

Для регулировки момента зажигания остановить двигатель, ослабить гайку крепления распределителя зажигания и повернуть его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения — по часовой стрелке. Затем снова проверить установку момента зажигания.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, действуя, как описано в инструкции на стенд.

Снятый с двигателя распределитель зажигания устанавливать на место в следующем порядке:

снять крышку с распределителя зажигания, проверить и при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя;

повернуть коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала с меткой опережения зажигания;

повернуть ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя;

удерживая вал распределителя от проворачивания, вставить его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя;

закрепить распределитель на блоке цилиндров, установить крышку, присоединить провода, проверить и отрегулировать установку момента зажигания.

Проверка приборов зажигания на стенде

Распределитель зажигания

Перед установкой распределителя зажигания на стенд проверить состояние контактов прерывателя, не заедает ли на оси рычажок с подвижным контактом, и усилие прижатия контактов, которое должно быть 4,9-5,88. Н (500-600 гс).

Проверить износ текстолитовой колодки рычажка прерывателя. В случае износа установить требуемый зазор между контактами прерывателя. Если рычажок заедает на оси или ослабла его пружина, заменить контактную группу. Если контакты прерывателя загрязнены, пригорели или подверглись эрозии, то зачистить их бархатным надфилем. Применять для этой цели шлифовальную шкурку и другие абразивные материалы нельзя.

После зачистки протереть контакты прерывателя замшей, смоченной в бензине. Затем оттянуть рычажок, чтобы испарился бензин, и протереть контакты еще раз сухой замшей. Вместо замши можно применять любой материал, не оставляющий волокон.

Контакты должны соприкасаться всей поверхностью. Если этого не происходит, то подгибая кронштейн стойки, отрегулировать положение неподвижного контакта. Нельзя подгибать рычажок с подвижным контактом.

Протереть крышку распределителя зажигания от грязи и масла.

Слегка приподняв крышку распределителя зажигания, проверить находится ли контакт ротора против электрода крышки в момент размыкания контактов прерывателя.

Проверка работы. Установить распределитель зажигания на контрольно-испытательный стенд для проверки приборов зажигания и соединить его сэлектродвигателем, частота вращения которого регулируется.

Выполнить соединения с катушкой зажигания и с аккумуляторной батареей стенда аналогично схеме системы зажигания. Четыре клеммы крышки соединить с искровыми разрядниками, зазор между электродами которых регулируется.

Установить зазор 5 мм между электродами разрядников, включитьэлектродвигатель стенда и вращать валик распределителя зажигания несколько минут по часовой стрелке с частотой 2000 мин -1. Затем увеличить зазор между электродами до 10 мм и следить, нет ли внутренних разрядов в распределителе. Они выявляются по звуку или по ослаблению и перебою искрения на разряднике испытательного стенда.

Во время работы распределитель зажигания не должен производить значительного шума при любой частоте вращения валика.

Катушка зажигания

Проверить сопротивление обмоток и сопротивление изоляции.

Сопротивление первичной обмотки при 200С должно составлять 3,07-3,5 Ом, а вторичной обмотки 5500-9200 Ом. Сопротивление изоляции на массу должно быть не менее 50 Мом.

У катушки зажигания 27.3705, применяемой в бесконтактной системе зажигания, сопротивление первичные обмотки при 250С должно составлять (0,45+-0,05) Ом, а вторичной обмотки (5+-0,5) кОм.

У сухой катушки 3122.3705 с замкнутым магнитопроводом, тоже применяемой в бесконтактной системе зажигания,  сопротивление первичной обмотки должно быть (0,57+-0,05) Ом, а вторичной (6,5+-0,65) кОм

Свечи зажигания

Если замечаются перебои в зажигании, особенно в одном или нескольких цилиндрах, необходимо проверить состояние свечей.

Перед испытанием свечи зажигания с нагаром или загрязненные очистить на специальной установке струей песка и продуть сжатым воздухом.

Если нагар светло-коричневого цвета, то его можно не удалять, так как, он появляется на исправном двигателе и не нарушает работы системы зажигания.

После очистки осмотреть свечи и отрегулировать зазор между электродами. Если на изоляторе свечи имеются сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, то свечу заменить.

Зазор (0,5-0,6 мм) и (0,7-0,8 для обычной системе зажигания) между электродами свечи проверить круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор регулировать подгибанием только бокового электрода свечи.

Испытание на герметичность. Ввернуть свечу в соответствующее гнездо на стенде, и затянуть динамометрическим ключом моментом 3,2-4 кгс. А затем создать в камере стенда давление 2 МПа (20 кгс/см2).

Накапать из масленки на свечу несколько капель масла или керосина; если герметичность нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха, обычно между изолятором и корпусом свечи.

Электрическое испытание. Отрегулировав зазор между электродами свечи до 0,6 мм, ввернуть ее в гнездо на стенде и затянуть динамометрическим ключом моментом 31—39 Н-м (3,2-4 кгс-м). Герметичность обеспечивается эластичной прокладкой штуцера гнезда.

Отрегулировать зазор между электродами разрядника на 12 мм, что соответствует напряжению 18 кВ, а затем насосом создать давление 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Установить наконечник провода высокого напряжения на свечу и подать на нее импульсы высокого напряжения.

При этом может наблюдаться следующее:

1. В окуляре стенда наблюдается полноценная искра между электродами свечи; в этом случае свеча считается отличной.

2. Искрение происходит между электродами разрядника; следует понизить давление в приборе и проверить при каком давлении наступает искрообразование между электродами свечи. Если оно начинается при давлении ниже 0,3 МПа (3 кгс/см2), то свеча дефектная.

Допускается несколько искрений на разряднике. Если искрообразование отсутствует на свече и на разряднике, то на изоляторе свечи имеются трещины и что разряд происходит внутри, между массой и электродами. Такая свеча выбраковывается.

Коммутатор

В бесконтактной системе зажигания может быть установлен коммутатор типа 3620.3734 или RТ1903, или РZЕ4022. Он преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Коммутатор проверяется с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов по схеме. Выходное сопротивление генератора должно быть 100-500 Ом. Осциллограф желательно применять двухканальный: 1-й канал - для импульсов генератора, а 2-й - для импульсов коммутатора.

На клеммы коммутатора подаются прямоугольные импульсы, имитирующие импульсы датчика. Частота импульсов от 3,33 до 233 Гц, а скважность (отношение периода к длительности импульса Т/Ти) равна 3. Максимальное напряжение Umах - 10 В, а минимальное Umin -не более 0,4 В.

Для коммутатора 3620.3734 при напряжении питания (13,5±0,5) Ввеличина тока (I) должна быть 7,5-8,5 А. Время накопления тока (t) не нормируется.

Для коммутатора RТ1903 при том же напряжении питания и частоте сила тока составляет 7-8 А, а время накопления 5,5-11,5 мс.

Для коммутатора РZЕ4022 при напряжении питания (14±0,3) В и частоте 25 Гц величина силы тока составляет 7-9 А, а время накопления тока не нормируется.

Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут быть перебои с искрообразованием или оно может происходить с запаздыванием. Двигатель будет перегреваться и не развивать номинальной мощности.

Нельзя отсоединять от коммутатора штепсельный разъем при включенном зажигании, так как при этом на отдельных участках схемы коммутатора может возникнуть напряжение до 400 В и он будет поврежден.

Не допускается прокладывать провода низкого напряжения в одном жгуте с проводами высокого напряжения.

Не допускается отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к повреждению коммутатора.

Неисправности системы зажигания

Двигатель не запускается

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Ток не проходит через контакты прерывателя |
| загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами | зачистить контакты и отрегулировать зазор между ними |
| ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массой | проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить |
| неисправен выключатель зажигания, не замыкаются контакты | проверить, заменить неисправную контактную часть выключателя зажигания |
| пробит конденсатор | заменить конденсатор |
| обрыв в первичной обмотке катушки зажигания | заменить катушку зажигания |
| Не размыкаются контакты прерывателя |
| нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя | отрегулировать зазор между контактами |
| сильно изношена текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя | заменить контактную группу |
| вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателя | заменить подшипник или распределитель зажигания |
| Не подается высокое напряжение к свечам зажигания |
| неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция | Проверить и восстановить соединения, очистить или заменить провода |
| износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания | проверить и, при необходимости, заменить контактный уголек |
| утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки | проверить, очистить крышку от влаги и нагара, заменить крышку и ротор, если в них имеются трещины |
| перегорание резистора в роторе распределителя зажигания | заменить резистор |
| повреждена катушка зажигания | заменить катушку зажигания |
| замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме | очистить свечи и отрегулировать зазор между электродами |
| повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе) | заменить свечи новыми |
| нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания | присоединить провода в порядке зажигания 1-3-4-2 |
| неправильная установка момента зажигания | проверить, отрегулировать момент зажигания |
| Неисправности, относящиеся к бесконтактной системе зажигания |
| на коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика |
| обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором | проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить |
| неисправен бесконтактный датчик | проверить датчик с помощью переходного разъема и вольтметра, неисправный датчик заменить |
| Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания |
| обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с реле или катушкой зажигания | проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить |
| неисправен коммутатор | проверить коммутатор осциллографом, неисправный коммутатор заменить |

Перебои в работе двигателя на всех режимах

| повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники | проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить |
| --- | --- |
| загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя | зачистить контакты и отрегулировать зазор между ними |
| износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи | проверить свечи, отрегулировать зазор между электродами, поврежденные свечи заменить |
| износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания | заменить контактный уголек |
| сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания | зачистить центральный контакт |
| трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания | проверить, заменить ротор или крышку |
| снижение емкости конденсатора или обрыв в нем | заменить конденсатор |
| большое биение валика распределителя зажигания; повышенный износ втулки валика | заменить распределитель зажигания |
| Неисправности, относящиеся к бесконтактной системе зажигания |
| неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме | проверить коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор заменить |

Двигатель не развивает полной мощности, и не обладает достаточной приемистостью

| неправильная установка момента зажигания | проверить, отрегулировать момент зажигания |
| --- | --- |
| заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков | проверить, заменить поврежденные детали |
| большой износ втулки подвижного контакта прерывателя | проверить, заменить контактную группу |
| Неисправности, относящиеся к бесконтактной системе зажигания |
| неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме | проверить коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор заменить |

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

| слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя | проверить, отрегулировать момент зажигания |
| --- | --- |
| большой зазор между электродами свечей зажигания | проверить, отрегулировать зазор между электродами |
| малый зазор между контактами прерывателя | отрегулировать зазор между контактами |

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала

| ослабла пружина подвижного контакта прерывателя | заменить контактную группу |
| --- | --- |
| большой зазор между контактами прерывателя | проверить, отрегулировать зазор между контактами |
| ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания | заменить пружины, проверить работу центробежного регулятора на стенде |

Схема системы зажигания

1-замок зажигания, 2-катушка зажигания, 3-распределитель, 4-свечи зажигания, 5-прерыватель, 6-«масса»

Тестовое задание по теме «Проверка технического состояния, ТО и неисправности системы зажигания»

1.Виды систем зажигания, применяемые на автомобилях:

1. контактная

2. бесконтактная

3. контактно-транзисторная

4.микропроцессорная

5. все перечисленные

2.С помощью какого пробора проверяется и устанавливается момент зажигания?

1. компрессометр

2. стробоскопа

3. манометра

3.Для проверки момента зажигания используются метки ….

1. три  -  на крышке ГРМ и одна на шкиве коленвала

2. три - на шкиве коленвала и одна на крышке ГРМ

3. три – на распредвале и одна на коленвале

4. Как поворачивается корпус распределителя для увеличения угла опережения зажигания?

1. следует повернуть по часовой стрелке

2. следует повернуть против часовой стрелки

3. следует оставить на месте

5. На каких двигателях устанавливается микропроцессорная система зажигания?

1. на дизельных

2. на карбюраторных

3. с системой впрыска топлива

6.Что нельзя использовать для зачистки контактов прерывателя?

1.шлифовальную шкурку

2. абразивные материалы

3.бархатный надфиль

7.Какого цвета нагар со свечей зажигания можно не удалять?

1.светло-коричневого

2.чёрного

3.серого

8.Каким инструментом проверяется зазор между электродами свечи?

1.плоским щупом

2. круглым проволочным щупом

3. плоской отвёрткой

9. Какова величина тока для коммутатора 3620.3734 при напряжении питания 13-14В?

1.7,5-8,5 А

2.9-10 А

3.5-6 А

10.Допускается ли прокладка провода низкого напряжения в одном жгуте с проводами высокого напряжения?

1. да                        2. нет

Тестовое задание по системе зажигания

- При каком такте происходит воспламенение горючей смеси от искры?

1-впуск; 2-сжатие; 3-выпуск; 4-рабочий ход

- Где возникает искра свечи?

1-между электродами свечи при подаче на них высокого напряжения;

2- между электродами свечи при подаче на них низкого напряжения;

3-происходит образование искры в обоих случаях

- Что возникает в катушке зажигания при протекании через неё тока низкого напряжения?

1-обмотки возбуждения;   2-магнитное поле;3- ток высокого напряжения

- Что разрывает электрическую цепь низкого напряжения?

1-при вращении кулачка прерыватель;

2- при вращении кулачка распределитель;

3- при вращении кулачка пружина

- Пластина какого контакта закреплена на подвижном диске прерывателя-распределителя?

1-неподвижного контакта; 2-подвижного контакта; 3-прерывистого контакта

- В цепь низкого напряжения входит:

1.аккумулятор, генератор, вторичная обмотка катушки зажигания

2.генератор, первичная обмотка катушки зажигания, распределитель

3.аккумулятор, первичная обмотка катушки зажигания, замок зажигания и прерыватель

7.   Какое соединение имеют детали, входящие в цепи низкого и высокого напряжения?

1.последовательное;          2. параллельное

8.Когда исчезает ток в первичной обмотке катушки зажигания?

1.при включённом замке зажигания

2.при размыкании контактами прерывателя цепи низкого напряжения

3.при замыкании контактами прерывателя цепи низкого напряжения

4.во всех случаях

9. Ток какого напряжения поступает к свечам зажигания?

1.ток высокого напряжения

2.ток низкого напряжения

3.не имеет значения

10. Чем заполняется пространство между обмотками и корпусом катушки зажигания?

1.моторным маслом

2.трансформаторным маслом

3.трансмиссионным маслом